Коммерческое предложение.

# Электрическая плита СТ3 мод.(750003)

Цена :  7120 руб

| Исполнение | белая эмаль |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Установленная мощность, кВт, не более | 3,2 |
| Количество электроконфорок, шт. | 2 |
| Тип электроконфорок | ТЭН |
| Мощность и диаметр электроконфорок, кВт | 1,0-d145 |
| Регулирование мощности электроконфорок | ступенчатое |
| Мощность электронагревателей электрошкафа жарочного, кВт | 1,2 |
| Регулирование мощности электронагревателей электрошкафа жарочного | ступенчатое |
| Регулирование температуры электрошкафа жарочного | бесступенчатое |
| Поддержание установленной температуры внутри электрошкафа жарочного, °С | 50 ... 300 |
| Объем электрошкафа жарочного, л | 33,0 |
| Габаритные размеры плиты (ШхГхВ), мм | 500х430х850 |
| Масса нетто / брутто, кг, не более | 25,2 / 28,0 |
| Срок службы / Гарантийный срок, лет | 10 / 2 |

Поставка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом во все регионы России

## С Уважением, ООО "Вятка"

Ваш менеджер, 
Андрей Серов

тел.: (8332) 73-03-22; 
сот: +7-912 -333-49-81

Адрес: 61008, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Советская 51